Flotun og lökkun

Notkun

Lakkað flot hentar vel þar sem lágmarks meðhöndlun gólfa er æskileg ,t.d. .skrifstofur verslanir sýningarsalir og heimili.

Eiginleikar

Lakkað flot gefur  gólfinu einstakt útlit og eru engin gólf eins. ‚Útlit getur ráðist af hvernig flotið er lagt , hitastigi og raka.

Leiðbeiningar:

Undirlagið skal vera hreint og laust við alla fitu. Ef um ílögn er að ræða þarf að tryggja að hún hafi  nægan innri styrk til að ætlaður árangur náist.  Frekari hreinsun fer fram með demantslípun .

Viðgerðir  ber að framkvæma áður með viðgerðarefnum

Verklýsing

Hreinn flöturinn er grunnaður með flotgrunn. Þegar grunnur er þornaður er flotað yfir gólfið  5 -10 mm þykkt. Þegar flotið hefur þornað er glært  Vespox EW V borið á flötinn með rúllu ein til tvær umferðir . Lokaumferð er Bona traffic lakk, hálfmatt hágæða parketlakk.

Varúð:

Notkun á grímu er æskileg við flotun , vegna ryks. Yfirborðsefnin  er lyktarlaus og án upplausnarefna. Herðishlutinn er ætandi og ber að forðast að hann berist í augu og á húð.