Slípuð steinsteypa/polering

Notkun

Slípuð/poleruð  og lökkuð eða sealuð steinsteypa hentar á nánast alla staði þar sem steinsteypt gólf eru möguleg sem endanlegt gólfefni.

Eiginleikar

Meðferðin styrkir yfirborð steypunnar og gólfin eru nánast viðhaldsfrí og endast að eilífu .

Slípun fer fram í nokkrum yfirferðum og ræðst endanlegt útlit af fjölda þeirra .

Verklýsing

Ákvörðun um að nota steinsteypuna sem endanlegt gólfefni þarf að vera fyrir hendi áður en platan er steypt. Mikilvægt er að niðurlögn sé unnin af fullri fagmennsku og hlúð að plötunni meðan á hörðnum stendur. Æskilegt er að þegar slípun  er lokið sé borin steypuþekja á plötuna til að tryggja að rakaúttstreymi sé ekki of mikið ( t.d. Anquamine steypuþekja) og yfirborð þorni ekki of fljótt, að öðrum kosti er hætta á myndun sprungna í yfirborði.

Þegar platan er fullhörð er það ákvörðun verkkaupa hversu lang skal ganga í slípun og hvernig yfirborðsmeðferð hentar.

Slípun fer fram með demantslípivélum  og er framkvæmd með misgrófum demant í nokkrum umferðum þar til æskilegu útliti /sléttleika er náð .